AT.R.334.66.2023                                                                               Załącznik nr 1  do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Piec konwekcyjno – parowy - 1 sztuka

Producent -……………………………..

Nazwa produktu/Model/Typ/Nr katalogowy- …………………………………………

| Lp. | Parametr / warunek | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność 20GN 1/1 | TAK podać |  |  |
|  | Praca w trybach gotowania na parze, pieczenia, pary z pieczeniem. | TAK Podać |  |  |
|  | Zegar nastawczy 0–24 h z ustawieniem pracy ciągłej. | TAK Podać |  |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie 30 – 260 ºC lub większym. | TAK Podać |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą programowalnych przycisków. | TAK Podać |  |  |
|  | Wyświetlacz o wymiarach od 3 do 5 cali. | TAK podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne. | TAK Podać |  |  |
|  | Moc przyłączeniowa 34-40 kW | TAK Podać |  |  |
|  | Napięcie zasilania 400V | TAK Podać |  |  |
|  | Automatyczny system myjący komory i generatora pary wraz z usuwaniem kamienia z generatora, stosujący preparat czyszczący w formie stałej (tabletki), nie wymagający nadzoru. | TAK Podać |  |  |
|  | Komora do pieczenia wykonana bezszwowo ze stali szlachetnej DIN 1.4301. | TAK Podać |  |  |
|  | Sonda przynajmniej jednopunktowa. | TAK Podać |  |  |
|  | Funkcja szybkiego chłodzenia komory pieczenia. | TAK Podać |  |  |
|  | Elektroniczny ogranicznik bezpieczeństwa dla temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza | TAK Podać |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku potrzeby podjęcia działań. | TAK Podać |  |  |
|  | System z automatycznym wyświetlaniem powiadomień serwisowych. | TAK Podać |  |  |
|  | Do stosowania z akcesoriami GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3. | TAK Podać |  |  |
|  | Wózek z prowadnicami na tace GN 1/1 w zestawie. | TAK podać |  |  |
|  | Zmiękczacz wody dopasowanego wydajnościowo do obu urządzeń. | TAK podać |  |  |
|  | Piec fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK podać |  |  |

II.

Piec konwekcyjno – parowy - 1 sztuka

Producent -……………………………..

Nazwa produktu/Model/Typ/Nr katalogowy- …………………………………………

| Lp. | Parametr / warunek | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność 10 GN 1/1 | TAK podać |  |
|  | Praca w trybach gotowania na parze, pieczenia, pary z pieczeniem. | TAK Podać |  |
|  | Zegar nastawczy 0–24 h z ustawieniem pracy ciągłej. | TAK Podać |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie 30 – 260 ºC lub większym. | TAK Podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą programowalnych przycisków. | TAK Podać |  |
|  | Wyświetlacz o wymiarach od 3 do 5 cali. | TAK Podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne. | TAK Podać |  |
|  | Moc przyłączeniowa 17-22 kW | TAK Podać |  |
|  | Napięcie zasilania 400V | TAK Podać |  |
|  | Automatyczny system myjący komory i generatora pary wraz z usuwaniem kamienia z generatora, stosujący preparat czyszczący w formie stałej (tabletki), nie wymagający nadzoru. | TAK Podać |  |
|  | Komora do pieczenia wykonana bezszwowo ze stali szlachetnej DIN 1.4301. | TAK Podać |  |
|  | Sonda przynajmniej jednopunktowa. | TAK Podać |  |
|  | Funkcja szybkiego chłodzenia komory pieczenia. | TAK Podać |  |
|  | Elektroniczny ogranicznik bezpieczeństwa dla temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza | TAK Podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku potrzeby podjęcia działań. | TAK Podać |  |
|  | System z automatycznym wyświetlaniem powiadomień serwisowych | TAK Podać |  |
|  | Do stosowania z akcesoriami GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3. | TAK podać |  |
|  | Podstawa dołączona w zestawie. | TAK podać |  |
|  | Piec fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK podać |  |

Zamawiający wymaga dołączenia w zestawie z piecami zmiękczacza wody dopasowanego wydajnościowo do obu urządzeń.

W cenie wlicza się:

- dostawa i zainstalowanie urządzeń oraz podłączenie do instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne do montażu akcesoria.

- pierwszy rozruch oraz instruktarz z obsługi dla personelu – w dniu instalacji,

- rozszerzone szkolenie z obsługi urządzenia – w przeciągu dwóch tygodni od instalacji,

- przeglądy wymagane w ramach gwarancji.

Najpóźniej w dniu dostawy, Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno  ruchową w języku polskim.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

W zależności od potrzeby Wykonawca wymieni na nowy element/podzespół wchodzący w skład przedmiotu umowy, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym.

W przypadku awarii maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia: 24 godziny.

Szpital udostępni pomieszczenie kuchni w ramach wizji lokalnej oraz udzieli wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Kryterium oceny:

Cena 100%